## Slide 1
江苏理工学院
专业学位研究生开题答辩
基于机器学习的城镇污水处理厂
碳排放预测研究
以常州市RE污水厂为例
汇报人 苗骏 专业 资源与环境
校内导师 程洁红 校外导师 朱铖
Notes: 本课题以常州RE污水处理厂为研究对象。按照统一范围核算排放，比较总量与分项预测模型，并结合污染物去除率和供电来源分析运行情景。汇报内容分为选题目的和意义、主要内容、研究方法与过程、研究结论与安排。
资料来源
D:\MJ\资环\碳排核算\小论文\mj1017-小论文.docx

## Slide 2
目 录
01
选题目的和意义
Purpose and significance
02
研究的主要内容
Main research contents
03
研究方法与过程
Research methods and process
04
研究结论与安排
Findings and workplan
02
Notes: 本次汇报沿用原有目录，研究结果采用mj1017论文中的模型、情景预测和绩效评价结果。
资料来源
D:\MJ\资环\碳排核算\小论文\mj1017-小论文.docx

## Slide 3
01 选题目的和意义
选题目的与研究意义
03
研究目的
基于机器学习构建 PI-DPCH 组合预测模型框架，
预测污水处理厂碳排放，并开展排放情景预测，
分析上游来水和光伏供电变化对排放的影响。
研究意义
精确测量和评估污水处理各个环节的碳排放量，
以便明晰污水处理厂的碳排放现状。
在保证水质达标的基础上，推进节能降碳，
对污水处理行业绿色发展具有重要意义。
Notes: 研究目的：基于机器学习构建 PI-DPCH 组合预测模型框架，预测污水处理厂碳排放，并开展排放情景预测，分析上游来水和光伏供电变化对排放的影响。
研究意义：精确测量和评估污水处理各个环节的碳排放量，以便明晰污水处理厂的碳排放现状。在保证水质达标的基础上，推进节能降碳，对污水处理行业绿色发展具有重要意义。
PI-DPCH结合直接预测总排放与分别预测各来源后相加的结果。排放情景考虑上游进水变化与光伏替代外购电。
资料来源：mj1017-小论文.docx；目的与意义采用用户本轮指定表述。

## Slide 4
01 选题目的和意义
现有研究及不足：能耗与气体预测
研究 | 已有工作 | 仍需解决的问题
Xu等 [2] | 利用自动机器学习预测 电力间接碳排放 | 预测对象集中于用电， 未同时反映直接气体排放
Khalil等 [3] | 比较不同算法估计 N2O排放的效果 | 侧重同一时刻的在线估计， 提前预测能力需另行检验
Seshan等 [4] | 利用长短期记忆网络 预测后续N2O排放 | 主要针对N2O， 尚未同时预测全厂不同来源
本研究同时比较全厂总量与分项排放，并按时间先后检验预测效果。
04
Notes: 现有研究为方法选择提供依据。Xu等关注用电造成的间接碳排放。Khalil等重视模型性能、复杂度及可解释性，但其在线过程估计不直接等同于本研究的后续预测。Seshan等开展N₂O的LSTM预测。本页的不足是相对于本研究多来源共同预测的目标而言，不否定原研究在其任务范围内的成果。
资料来源
D:\MJ\资环\碳排核算\小论文\mj1017-小论文.docx
[2] XU R, LI Y, LUO Y, FANG F, FENG Q, CAO J, LUO J. Prediction and evaluation of indirect carbon emission from electrical consumption in multiple full-scale wastewater treatment plants via automated machine learning-based analysis[J]. ACS ES&T Engineering, 2023, 3(3): 360–372.
https://doi.org/10.1021/acsestengg.2c00306
[3] KHALIL M, ALSAYED A, LIU Y, VANROLLEGHEM P A. Machine learning for modeling N₂O emissions from wastewater treatment plants: Aligning model performance, complexity, and interpretability[J]. Water Research, 2023, 245: 120667.
https://doi.org/10.1016/j.watres.2023.120667
[4] SESHAN S, POINAPEN J, ZANDVOORT M H, VAN LIER J B, KAPELAN Z. Forecasting nitrous oxide emissions from a full-scale wastewater treatment plant using LSTM-based deep learning models[J]. Water Research, 2025, 268: 122754.
https://doi.org/10.1016/j.watres.2024.122754

## Slide 5
01 选题目的和意义
现有研究及不足：模型和输入改进
研究 | 已有工作 | 仍需解决的问题
Li等 [5] | 融合机理模型与深度学习， 改善N2O建模 | 对象仍以N2O为主， 全厂多来源分析需要扩展
Wang等 [6] | 自动整理历史输入， 改善曝气预测与控制 | 研究目标为曝气， 不能直接替代全厂排放分析
Bagherzadeh等 [7] | 比较输入筛选方法 对总氮预测的影响 | 目标主要是出水水质， 用于排放预测时需重新检验
Wang等 [8] | 优化数据处理并结合 运行参数预测出水水质 | 尚未同时描述 用电与温室气体排放变化
输入整理方法可以借鉴，排放预测效果仍需结合本厂运行记录检验。
05
Notes: 依据论文引言及文献元数据。Li等将过程知识与深度学习结合。Wang等的历史输入整理用于曝气。Bagherzadeh等和Wang等关注水质预测。本研究借鉴这些处理思路，但在排放因子清单目标上重新比较，并避免用水质预测结果代替排放预测结果。
资料来源
D:\MJ\资环\碳排核算\小论文\mj1017-小论文.docx
[5] LI K, DUAN H, LIU L, QIU R, VAN DEN AKKER B, NI B J, CHEN T, YIN H, YUAN Z, YE L. An integrated first principal and deep learning approach for modeling nitrous oxide emissions from wastewater treatment plants[J]. Environmental Science & Technology, 2022, 56(4): 2816–2826.
https://doi.org/10.1021/acs.est.1c05020
[6] WANG Y Q, WANG H C, SONG Y P, ZHOU S Q, LI Q N, LIANG B, LIU W Z, ZHAO Y W, WANG A J. Machine learning framework for intelligent aeration control in wastewater treatment plants: Automatic feature engineering based on variation sliding layer[J]. Water Research, 2023, 246: 120676.
https://doi.org/10.1016/j.watres.2023.120676
[7] BAGHERZADEH F, MEHRANI M J, BASIRIFARD M, ROOSTAEI J. Comparative study on total nitrogen prediction in wastewater treatment plant and effect of various feature selection methods on machine learning algorithms performance[J]. Journal of Water Process Engineering, 2021, 41: 102033.
https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2021.102033
[8] WANG R, YU Y, CHEN Y, PAN Z, LI X, TAN Z, ZHANG J. Model construction and application for effluent prediction in wastewater treatment plant: Data processing method optimization and process parameters integration[J]. Journal of Environmental Management, 2022, 302: 114020.
https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.114020

## Slide 6
02 研究的主要内容
研究对象与数据
06
RE厂
常州城镇污水处理厂
2019—2023
连续运行与水质记录
数据类别 | 主要内容
水量与水质 | 处理水量、进出水COD、BOD5、氨氮、TN、TP、MLSS等
用电与投加药剂记录 | 电耗、乙酸钠及氯酸钠用量
其他 | 污染物去除率、污泥浓度、水温等
预测目标：每处理1 m3污水的碳排放，也称“碳排放强度”
Notes: 研究采用常州RE厂2019—2023年连续运行记录。水质包括COD、BOD₅、氨氮、TN、TP和SS。其他输入包括处理水量、水温、电耗、乙酸钠与氯酸钠用量、污泥及天气。去除率由进出水浓度计算。碳排放强度表示每处理1 m³污水对应的排放量。
资料来源
D:\MJ\资环\碳排核算\小论文\mj1017-小论文.docx

## Slide 7
02 研究的主要内容
碳排放核算范围
07
电耗
提升泵、格栅机、鼓风机、
回流泵及污泥处理设备等用电
氧化亚氮 N2O
水量与进出水TN浓度差
甲烷 CH4
进水BOD5负荷
外加碳源 CO2
乙酸钠投加量
活动量
×
排放因子
每单位活动对应的排放量
＝ 估算碳排放
电耗采用全厂总用电量，四项排放统一折算为CO2当量后相加 [1]
Notes: 核算包括外购电力、N₂O、CH₄和乙酸钠氧化产生的CO₂。N₂O依据水量和进出水TN浓度差计算，CH₄依据进水BOD₅负荷，外加碳源CO₂依据乙酸钠用量。各项统一折算为二氧化碳当量，即按增温作用换算成可相加的单位。本范围不等同于完整生命周期碳足迹。
资料来源
D:\MJ\资环\碳排核算\小论文\mj1017-小论文.docx
[1] INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE. 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: Volume 5 Waste, Chapter 6 Wastewater Treatment and Discharge[R]. Geneva: IPCC, 2019.
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/vol5.html
电耗包含提升泵、格栅机、鼓风机、回流泵及污泥处理设备等的用电，核算采用全厂汇总用电量。设备类别参考《碳排核算提纲.docx》及现有论文稿关于曝气系统、泵和污泥处理设备的说明。

## Slide 8
02 研究的主要内容
研究内容与技术路线
08
整理数据
核算排放
预测与检验
去除率与绩效
统一单位
核对缺失与异常
分来源计算
形成训练答案
预测后续排放
用后期记录检验
分析去除率关系
比较情景绩效
需要单独检查
排放因子变化 预测误差 水质约束
Notes: 研究按整理数据、核算排放、预测与检验、去除率及绩效分析开展。先形成统一核算结果，再比较预测方法。最后在明确假设下比较上游来水和光伏供电情景，区分预测误差、核算因子差异与处理效果。
资料来源
D:\MJ\资环\碳排核算\小论文\mj1017-小论文.docx

## Slide 9
03 研究方法与过程
机器学习怎样预测后续排放
09
过去的输入指标
水量、水质、电耗等
学习对应关系
用已知核算结果训练
预测后续排放
输出碳排放强度
特征
模型使用的输入指标
标签
训练时作为答案的核算结果
树模型通过连续的条件判断，学习历史运行信息与核算排放的关系。
Notes: 机器学习先从已知运行信息和对应核算排放中学习关系，再对后续记录给出预测。输入指标也叫特征，训练时的核算结果也叫标签。LightGBM、随机森林等树模型通过条件判断学习不同运行条件下的变化。
资料来源
D:\MJ\资环\碳排核算\小论文\mj1017-小论文.docx

## Slide 10
03 研究方法与过程
历史信息怎样形成预测输入
输入形式 | 实际含义 | 采用原因
最近一次已知记录 | 水量、水质、去除率和用电等 | 反映预测前的处理状态
近期历史均值 | 此前连续记录的平均水平 | 观察近期变化是否有助于预测
季节信息 | 年、月和年内周期位置 | 反映季节背景与运行差异
信息可用时间 | 检测或记录实际获得的时间 | 保证预测时已经拿到输入
是否加入历史均值，依据训练期验证结果判断。
10
Notes: 历史输入强调预测时已知。最近记录反映当前状态，历史均值反映近期水平，季节信息反映时间背景。BOD₅等离线检测应核对实际报告时间。论文目前按台账日期进行回顾性时间检验，实际提前应用时还需确认每项输入何时可获得。
资料来源
D:\MJ\资环\碳排核算\小论文\mj1017-小论文.docx

## Slide 11
03 研究方法与过程
PI-DPCH组合预测模型
11
此前的运行信息
直接预测全厂（对照）
分别预测各排放来源
电耗、N2O、CH4、外加碳源CO2
训练期确定权重
w1=0，w2=1
全厂碳排放强度
分项预测后相加
本次最终结果等于四项预测之和，合并比例由训练期确定
Notes: PI-DPCH比较直接总量预测和分项预测后相加两条路径。训练期选择非负权重w₁和w₂，两者相加为1。本次确定w₁=0、w₂=1，所以最终输出等于各分项预测之和。直接总量模型保留为对照，并用非负岭回归作为另一种组合方法。结果没有表明组合层在分项求和之外额外改善精度。
资料来源
D:\MJ\资环\碳排核算\小论文\mj1017-小论文.docx

## Slide 12
03 研究方法与过程
按时间先后检验预测结果
12
训练阶段
独立测试
2019.01.15—2023.07.02
2023.07.03—12.31
用较早记录学习，再用后续记录检验
训练期内按时间先后反复验证
仅用于最终检验
不参与模型与权重选择
RMSE与MAE：预测值与核算值的差距
R2：反映模型对排放变化的解释程度
sMAPE：用百分数表示相对预测误差
Notes: 模型按时间先后训练与测试。2019年1月15日至2023年7月2日用于训练，后续2023年7月3日至12月31日用于独立测试。模型、输入和权重仅依据训练期验证确定。RMSE和MAE的单位为kg CO₂e/m³。R²不能直接称为准确率，sMAPE表示相对误差。评价对象为排放因子法核算值。
资料来源
D:\MJ\资环\碳排核算\小论文\mj1017-小论文.docx

## Slide 13
03 研究方法与过程
上游来水与光伏供电的情景设置
同时考虑上游污染控制、处理水量增长和供电来源变化。
调整变量 | 低组 | 中组 | 高组
进水COD、TN及氨氮浓度 | 降低5% | 降低15% | 降低25%
处理水量 | 增加5% | 增加15% | 增加25%
光伏替代外购电比例 | 5% | 15% | 25%
浓度降低由上游控制实现，氨氮与TN同比例变化。
出水浓度和单位水量总用电保持不变，用同一模型比较。
13
Notes: 采用论文2.4和3.5的低、中、高联合情景。进水COD、TN及氨氮浓度分别下降5%、15%、25%，处理水量增加相同比例，光伏替代外购电的比例也相同。氨氮随TN调整以保持原氮组成比例。出水浓度和单位水量总用电固定。重新计算相关输入后使用固定模型预测。光伏改变外购电而不直接改变设备总用电。
资料来源
D:\MJ\资环\碳排核算\小论文\mj1017-小论文.docx

## Slide 14
04 研究结论与安排
组合预测的指标结果
测试RMSE（kg CO2e/m3），数值越小表示误差越小
Chart: 
| 直接总量 | PI-DPCH | 非负岭回归
RMSE | 0.0249 | 0.022 | 0.0274
0.800
R2 决定系数
0.0174
MAE（kg CO2e/m3）
5.63%
sMAPE 相对误差
RMSE较直接总量预测降低11.62%。评价对象为排放因子法核算值。
14
Notes: 全部指标统一采用mj1017论文3.1及表3。最终模型R²=0.800，RMSE=0.0220，MAE=0.0174 kg CO₂e/m³，sMAPE=5.63%。直接总量RMSE=0.0249，非负岭回归RMSE=0.0274。论文按未四舍五入的原结果报告最终模型较直接预测降低11.62%。本次最终结果等于分项预测求和，不额外宣称组合层带来增益。
资料来源
D:\MJ\资环\碳排核算\小论文\mj1017-小论文.docx

## Slide 15
04 研究结论与安排
不同排放目标的模型与测试结果
预测目标 | 采用模型 | R2 | RMSE | MAE
总量 | LightGBM | 0.744 | 0.0249 | 0.0193
电耗 | 随机森林 | 0.675 | 0.0099 | 0.0076
N2O | 随机森林 | 0.378 | 0.0153 | 0.0119
CH4 | ExtraTrees | 0.217 | 0.0126 | 0.0107
外加碳源CO2 | 随机森林 | 0.848 | 0.0041 | 0.0029
RMSE与MAE单位为kg CO2e/m3。N2O与CH4的变化仍较难预测。
15
Notes: 直接总量采用LightGBM。电力、N₂O和外加碳源CO₂采用随机森林，CH₄采用ExtraTrees。数值来自论文表2。不同来源的R²与误差不同，不把全厂总量表现等同于各气体都同样容易预测。
资料来源
D:\MJ\资环\碳排核算\小论文\mj1017-小论文.docx

## Slide 16
04 研究结论与安排
去除率与碳排放的关系
污染物平均去除率（%）
Chart: 
| COD | BOD₅ | NH₄-N | TN | TP | SS
去除率 | 86.78 | 98.03 | 97.86 | 71.66 | 92.93 | 94.7
与核算碳强度的
Spearman相关系数
COD 0.615
TN 0.626
去除率与排放共同变化，需结合进水水质和运行条件解释。
16
Notes: 数据来自论文3.4和图7。六类污染物的平均去除率依次为86.78%、98.03%、97.86%、71.66%、92.93%和94.70%。COD与TN去除率和单位水量核算碳强度的Spearman系数分别为0.615与0.626。正相关仅表示这些记录共同变化，不能推断提高或降低去除率必然导致碳排放变化。去除率还受进水浓度及出水浓度影响。
资料来源
D:\MJ\资环\碳排核算\小论文\mj1017-小论文.docx

## Slide 17
04 研究结论与安排
联合情景的碳排放预测结果
单位水量碳排放（kg CO2e/m3）
Chart: 
| 基准 | 低 | 中 | 高
预测强度 | 0.316 | 0.305 | 0.283 | 0.26
情景 | 总量 kt CO2e | 总量增幅 %
基准 | 10.933 | 0.00
低 | 11.070 | 1.25
中 | 11.234 | 2.75
高 | 11.247 | 2.87
强度下降3.57%至17.71%，总量增加1.25%至2.87%。
单位水量排放下降，同时需要考虑处理水量增长。
17
Notes: 来自论文3.5及表4。基准强度0.316，低、中、高三组分别为0.305、0.283、0.260 kg CO₂e/m³，降幅3.57%、10.65%、17.71%。同期预测总量10.933、11.070、11.234、11.247 kt CO₂e，三组总量相对基准仍增加1.25%、2.75%、2.87%。说明强度下降尚未抵消水量增长。图中展示中心结果，区间详见论文。
资料来源
D:\MJ\资环\碳排核算\小论文\mj1017-小论文.docx

## Slide 18
04 研究结论与安排
情景中的去除率与用电变化
污染物去除率（%）
单位水量用电（kWh/m3）
Chart: 
| 基准 | 低 | 中 | 高
COD | 87.29 | 86.62 | 85.05 | 83.06
TN | 73.33 | 71.93 | 68.62 | 64.44
Chart: 
| 基准 | 低 | 中 | 高
总用电 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27
外购电 | 0.27 | 0.256 | 0.229 | 0.202
出水浓度固定时，进水浓度下降会使去除率数值下降，出水水质未因此变差。
设备总用电保持不变，外购电随光伏替代而减少。
18
Notes: 依据论文3.5。COD去除率从87.29%降到83.06%，TN从73.33%降到64.44%。设定中出水浓度不变，进水浓度下降导致去除率计算中的相对差缩小，因此不能把去除率下降直接解释成出水变差。单位水量总用电保持0.270 kWh/m³，外购电降至0.256、0.229、0.202 kWh/m³。光伏调整的是供电来源。
资料来源
D:\MJ\资环\碳排核算\小论文\mj1017-小论文.docx

## Slide 19
04 研究结论与安排
光伏情景的绩效指标对照
情景 | 光伏供电 比例 % | 能源自给率 评分 | 光伏利用 评分 | 两项加权 贡献 分
基准 | 0 | 0 | 0 | 0.00
低 | 5 | 60 | 100 | 6.90
中 | 15 | 79 | 100 | 8.61
高 | 25 | 86 | 100 | 9.24
能源自给率评分随光伏比例提高，单位水量总耗电评分保持不变。
仅比较光伏相关指标，两项加权贡献不作为整厂综合得分或等级。
19
Notes: 依据论文表5及GB/T 46725—2025。在仅计电力且基准无自发电的设定下，能源自给率评分为0、60、79、86分，光伏利用评分为0、100、100、100分。两项对综合评分的加权贡献为0、6.90、8.61、9.24分。只报告这两项的加权贡献，不据此给出整厂总分或等级。设备总用电固定，所以总耗电评分不变。
资料来源
D:\MJ\资环\碳排核算\小论文\mj1017-小论文.docx
[9] 国家市场监督管理总局, 国家标准化管理委员会. 协同降碳绩效评价 城镇污水处理: GB/T 46725—2025[S]. 北京: 中国标准出版社, 2025.
https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/std/newGbInfo?hcno=6F6271E616CB2E687AFD0B70802C5F5F

## Slide 20
04 研究结论与安排
阶段结果与后续研究安排
阶段结果
PI-DPCH的R2为0.800，sMAPE为5.63%
情景中强度下降，总量仍受水量增长影响
去除率和绩效需结合出水与用电解释
后续研究
完善指标实际可用时间
补充新时段预测检验
核对排放因子的适用条件
结合现场记录核查情景假设
预期成果
学位论文、相关学术论文及可核对的数据和模型
20
Notes: 阶段性结果围绕模型、情景与处理效果，不再单独陈列基础累计核算量或主要来源比例。后续工作着重核对输入实际可用时间，增加后续时间检验，检查因子适用性，并结合现场运行记录核查情景中的固定出水和总用电假设。
资料来源
D:\MJ\资环\碳排核算\小论文\mj1017-小论文.docx

## Slide 21
江苏理工学院 资源与环境工程学院
恳请各位老师批评指正
汇报人 苗骏
污水处理厂碳排放预测与处理绩效分析
21
Notes: 汇报结束。感谢各位老师，恳请批评指正。
资料来源
D:\MJ\资环\碳排核算\小论文\mj1017-小论文.docx

## Slide 22
附录 文献来源 1/3
参考文献
[1]
INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE. 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: Volume 5 Waste, Chapter 6 Wastewater Treatment and Discharge[R]. Geneva: IPCC, 2019.
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/vol5.html
[2]
XU R, LI Y, LUO Y, FANG F, FENG Q, CAO J, LUO J. Prediction and evaluation of indirect carbon emission from electrical consumption in multiple full-scale wastewater treatment plants via automated machine learning-based analysis[J]. ACS ES&T Engineering, 2023, 3(3): 360–372.
DOI: 10.1021/acsestengg.2c00306
[3]
KHALIL M, ALSAYED A, LIU Y, VANROLLEGHEM P A. Machine learning for modeling N2O emissions from wastewater treatment plants: Aligning model performance, complexity, and interpretability[J]. Water Research, 2023, 245: 120667.
DOI: 10.1016/j.watres.2023.120667
22
Notes: 参考文献采用连续编号。列出作者、题名、文献类型、刊名或出版机构、年份、卷期及页码或文章号，并提供DOI或官方页面。
资料来源
D:\MJ\资环\碳排核算\小论文\mj1017-小论文.docx
[1] INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE. 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: Volume 5 Waste, Chapter 6 Wastewater Treatment and Discharge[R]. Geneva: IPCC, 2019.
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/vol5.html
[2] XU R, LI Y, LUO Y, FANG F, FENG Q, CAO J, LUO J. Prediction and evaluation of indirect carbon emission from electrical consumption in multiple full-scale wastewater treatment plants via automated machine learning-based analysis[J]. ACS ES&T Engineering, 2023, 3(3): 360–372.
https://doi.org/10.1021/acsestengg.2c00306
[3] KHALIL M, ALSAYED A, LIU Y, VANROLLEGHEM P A. Machine learning for modeling N₂O emissions from wastewater treatment plants: Aligning model performance, complexity, and interpretability[J]. Water Research, 2023, 245: 120667.
https://doi.org/10.1016/j.watres.2023.120667

## Slide 23
附录 文献来源 2/3
参考文献
[4]
SESHAN S, POINAPEN J, ZANDVOORT M H, VAN LIER J B, KAPELAN Z. Forecasting nitrous oxide emissions from a full-scale wastewater treatment plant using LSTM-based deep learning models[J]. Water Research, 2025, 268: 122754.
DOI: 10.1016/j.watres.2024.122754
[5]
LI K, DUAN H, LIU L, QIU R, VAN DEN AKKER B, NI B J, CHEN T, YIN H, YUAN Z, YE L. An integrated first principal and deep learning approach for modeling nitrous oxide emissions from wastewater treatment plants[J]. Environmental Science & Technology, 2022, 56(4): 2816–2826.
DOI: 10.1021/acs.est.1c05020
[6]
WANG Y Q, WANG H C, SONG Y P, ZHOU S Q, LI Q N, LIANG B, LIU W Z, ZHAO Y W, WANG A J. Machine learning framework for intelligent aeration control in wastewater treatment plants: Automatic feature engineering based on variation sliding layer[J]. Water Research, 2023, 246: 120676.
DOI: 10.1016/j.watres.2023.120676
23
Notes: 参考文献采用连续编号。列出作者、题名、文献类型、刊名或出版机构、年份、卷期及页码或文章号，并提供DOI或官方页面。
资料来源
D:\MJ\资环\碳排核算\小论文\mj1017-小论文.docx
[4] SESHAN S, POINAPEN J, ZANDVOORT M H, VAN LIER J B, KAPELAN Z. Forecasting nitrous oxide emissions from a full-scale wastewater treatment plant using LSTM-based deep learning models[J]. Water Research, 2025, 268: 122754.
https://doi.org/10.1016/j.watres.2024.122754
[5] LI K, DUAN H, LIU L, QIU R, VAN DEN AKKER B, NI B J, CHEN T, YIN H, YUAN Z, YE L. An integrated first principal and deep learning approach for modeling nitrous oxide emissions from wastewater treatment plants[J]. Environmental Science & Technology, 2022, 56(4): 2816–2826.
https://doi.org/10.1021/acs.est.1c05020
[6] WANG Y Q, WANG H C, SONG Y P, ZHOU S Q, LI Q N, LIANG B, LIU W Z, ZHAO Y W, WANG A J. Machine learning framework for intelligent aeration control in wastewater treatment plants: Automatic feature engineering based on variation sliding layer[J]. Water Research, 2023, 246: 120676.
https://doi.org/10.1016/j.watres.2023.120676

## Slide 24
附录 文献来源 3/3
参考文献
[7]
BAGHERZADEH F, MEHRANI M J, BASIRIFARD M, ROOSTAEI J. Comparative study on total nitrogen prediction in wastewater treatment plant and effect of various feature selection methods on machine learning algorithms performance[J]. Journal of Water Process Engineering, 2021, 41: 102033.
DOI: 10.1016/j.jwpe.2021.102033
[8]
WANG R, YU Y, CHEN Y, PAN Z, LI X, TAN Z, ZHANG J. Model construction and application for effluent prediction in wastewater treatment plant: Data processing method optimization and process parameters integration[J]. Journal of Environmental Management, 2022, 302: 114020.
DOI: 10.1016/j.jenvman.2021.114020
[9]
国家市场监督管理总局, 国家标准化管理委员会. 协同降碳绩效评价 城镇污水处理: GB/T 46725—2025[S]. 北京: 中国标准出版社, 2025.
国家标准全文公开系统：GB/T 46725—2025
24
Notes: 参考文献采用连续编号。列出作者、题名、文献类型、刊名或出版机构、年份、卷期及页码或文章号，并提供DOI或官方页面。
资料来源
D:\MJ\资环\碳排核算\小论文\mj1017-小论文.docx
[7] BAGHERZADEH F, MEHRANI M J, BASIRIFARD M, ROOSTAEI J. Comparative study on total nitrogen prediction in wastewater treatment plant and effect of various feature selection methods on machine learning algorithms performance[J]. Journal of Water Process Engineering, 2021, 41: 102033.
https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2021.102033
[8] WANG R, YU Y, CHEN Y, PAN Z, LI X, TAN Z, ZHANG J. Model construction and application for effluent prediction in wastewater treatment plant: Data processing method optimization and process parameters integration[J]. Journal of Environmental Management, 2022, 302: 114020.
https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.114020
[9] 国家市场监督管理总局, 国家标准化管理委员会. 协同降碳绩效评价 城镇污水处理: GB/T 46725—2025[S]. 北京: 中国标准出版社, 2025.
https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/std/newGbInfo?hcno=6F6271E616CB2E687AFD0B70802C5F5F

## Slide 25
附录 答辩备用页
常用术语的简明解释
25
术语 | 通俗解释
特征 / 标签 | 输入指标 / 训练时已知的答案
训练 / 测试 | 用已有记录学习 / 用未参与学习的记录检验
树模型 / LSTM | 树模型逐步判断条件，LSTM学习连续记录的规律
时序预测 | 用过去已知的信息，预测后来的结果
去除率 | 进出水浓度之差除以进水浓度，反映相对去除程度
排放因子不确定性 | 换用合理的排放因子时，核算结果会变化
Notes: 特征指模型输入，标签指训练所用核算结果。训练学习关系，测试检查后续表现。时序预测强调使用过去已知信息预测后续结果。去除率是浓度的相对变化，与进水和出水浓度都有关。排放因子变化会改变核算值。
资料来源
D:\MJ\资环\碳排核算\小论文\mj1017-小论文.docx